Załącznik Nr 2.1 do SIWZ

PAKIET NR 1 – dioptromierz cyfrowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | NAZWA PARAMETRU | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Fabrycznie nowy | Wymagane (TAK) |  |
| 5. | Rok produkcji: 2020 | Podać |  |
| 6 | Dane techniczne |  |  |
| 6.1 | Zakres pomiarowy: - sfera -25 do 25D (możliwość ustawienia kroku pomiarowego: 0,01 , 0,06 , 0,12 , 0,25D) - cylinder od 0 do +/- 10D (możliwość ustawienia kroku pomiarowego: 0,01 , 0,06 , 0,12 , 0,25D) - oś od 0 do 180° ADD od 0 do +10D (możliwość ustawienia kroku pomiarowego: 0,01 , 0,06 , 0,12 , 0,25D) - pryzmy od 0 dp 20Δ (możliwość ustawienia kroku pomiarowego: 0,01 , 0,06 , 0,12 , 0,25Δ ) | Wymagane (TAK) |  |
| 6.2 | Pomiar szkieł progresywnych z automatycznym rozpoznawaniem rodzaju soczewki | Wymagane (TAK) |  |
| 6.3 | Pomiar przepuszczalności promieniowania UV w zakresie 0-100% (krok pomiarowy co 1% lub co 5%) | Wymagane (TAK) |  |
| 6.4 | Czas pomiaru: 0,1 sek z brakiem efektu opóźnienia na monitorze przy ruchach soczewką | Wymagane (TAK) |  |
| 6.5 | Czujnik Hartmana – 108 punktów pomiarowych | Wymagane (TAK) |  |
| 6.6 | Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozmiarze co najmniej 5 cali | Wymagane (TAK) |  |
| 6.7 | Wiązka pomiarowa: 538 nm (zielona) | Wymagane (TAK) |  |
| 6.8 | Wbudowana drukarka termiczna | Wymagane (TAK) |  |
| 6.9 | Komunikacja zewnętrzna: USB (w możliwość uzupełnienia o komunikację LAN I WLAN) | Wymagane (TAK) |  |
| 7 | Warunki gwarancyjne |  |  |
| 7.1 | Długość okresu gwarancji (nie krótsza niż 24 miesiące) | Podać |  |
| CENA JEDNOSTKOWA NETTO (1 komplet) |  |
| PODATEK VAT (%) |  |
| CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (1 komplet) |  |

Załącznik Nr 2.2 do SIWZ

PAKIET NR 2 – tonometr aplanacyjny

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | NAZWA PARAMETRU | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Fabrycznie nowy | Wymagane (TAK) |  |
| 5. | Rok produkcji: 2020 | Podać |  |
| 6 | Dane techniczne |  |  |
| 6.1 | Kompatybilny do lampy szczelinowej SM-4N (TAKAGI) | Wymagane (TAK) |  |
| 6.2 | Adapter umożliwiający zamocowanie do lampy szczelinowej | Wymagane (TAK) |  |
| 6.3 | Zakres pomiarowy: 0-80 mmHg | Wymagane (TAK) |  |
| 6.4 | Obszar pomiaru: 7,354 mm2 | Wymagane (TAK) |  |
| 6.5 | Średnica obszaru pomiaru: 3,06 mm | Wymagane (TAK) |  |
| 6.6 | Minimalna skala 2mmHg | Wymagane (TAK) |  |
| 6.7 | Błąd pomiaru nie większy niż +/- 0,5% | Wymagane (TAK) |  |
| 6.8 | Stolik okulistyczny z możliwością montażu dwóch urządzeń, elektryczne sterowany, regulowana wysokość dwa gniazda 230V pod blatem | Wymagane (TAK) |  |
| 7 | Warunki gwarancyjne |  |  |
| 7.1 | Długość okresu gwarancji (nie krótsza niż 24 miesięcy – aparat) | Podać |  |
| CENA JEDNOSTKOWA NETTO (1 komplet) |  |
| PODATEK VAT (%) |  |
| CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (1 komplet) |  |